## Slide 1
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
Facultad de Ingeniería y Arquitectura · PPI 2026
Sistema de Detección Temprana de Comportamientos Anómalos en Redes de Datos
Mediante Isolation Forest + Control Inline con iptables/ipset
Autor: Rubén Mark Salazar Tocas
Asesor 1: Ing. Nemias Saboya Rios
Asesor 2: Ing. Fernando Manuel Asin Gomez
Junio 2026

## Slide 2
Agenda
Estructura de la presentación
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 2/17
• 1. Problema y motivación
• 2. Objetivos del proyecto
• 3. Marco teórico
• 4. Topología del laboratorio
• 5. Arquitectura del sistema
• 6. Recolección y procesamiento de datos
• 7. Modelo Isolation Forest
• 8. Umbrales de decisión
• 9. Motor de decisión en tiempo real
• 10. Validación F6 — 40 corridas
• 11. Resultados vs. requisitos
• 12. Dashboard de monitoreo
• 13. Módulo Predictor — XGBoost
• 14. Conclusiones
• 15. Trabajo futuro
• 16. Preguntas

## Slide 3
Problema y Motivación
¿Por qué es necesario este sistema?
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 3/17
Contexto universitario
• Redes abiertas con cientos de dispositivos
• Tráfico legítimo mezclado con ataques
• Sin mecanismo de detección automática
• Respuesta manual lenta (minutos-horas)
Tipos de ataque presentes
• SYN Flood — satura el servidor
• Port Scan — reconocimiento de servicios
• UDP/ICMP Flood — agota el ancho de banda
• Brute Force SSH — compromete credenciales
• HTTP Abuse — deniega el servicio web
El problema en números
~62s
Lead Time sin detección automática
100%
Disponibilidad requerida del servicio
0%
Interrupción por Tiempo de Límite (ITL)
<500ms
Latencia máxima permitida por flujo
Propuesta: detección automática en tiempo real con machine learning + control inline

## Slide 4
Objetivos
General y específicos
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 4/17
OBJETIVO GENERAL
Implementar y validar un sistema de detección temprana de comportamientos anómalos en redes de datos universitarias utilizando Isolation Forest, con control inline mediante iptables/ipset.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
F1–F2
Capturar y preprocesar tráfico real (normal + anómalo) con Suricata 7.0.3. Extraer 14 features por flujo.
F3
Entrenar Isolation Forest (n=300) y derivar umbrales τ1/τ2 óptimos mediante curva ROC.
F4–F5
Implementar motor de decisión en tiempo real con latencia < 500 ms y control inline (ipset).
F6
Validar el sistema con 40 corridas: Disponibilidad ≥ 99%, ITL = 0%, AUC-ROC ≥ 0.85.

## Slide 5
Marco Teórico
Tecnologías y algoritmos clave
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 5/17
Isolation Forest (IF)
Algoritmo de detección de anomalías basado en árboles de aislamiento. Asigna scores de anomalía a cada flujo: score cercano a −1 = muy anómalo, score cercano a 0 = normal. Entrenado solo con datos normales (one-class).
Suricata 7.0.3
Motor IDS/IPS open source. Captura flujos de red en formato eve.json con metadatos por flujo: bytes, paquetes, puertos, protocolo, duración. Opera en modo pasivo sobre la interfaz ens35 del sensor.
ipset / iptables
Mecanismo de control inline en el servidor (192.168.0.120). ppi_blocked (DROP) y ppi_limited (hashlimit 100pkt/s). Operaciones atómicas O(1) — no afectan latencia del motor.
Youden Index (J = TPR − FPR)
Criterio para seleccionar el umbral óptimo τ1. Maximiza la diferencia entre sensibilidad (TPR) y tasa de falsos positivos (FPR). Resultado: τ1 = −0.4459, TPR = 99.40%, FPR = 20.47%.

## Slide 6
Topología del Laboratorio
5 máquinas virtuales — red 192.168.0.0/24
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 6/17
IP
VM / Rol
Función
192.168.0.10
Win 11 — Cliente
Genera tráfico de usuario final
192.168.0.20
Ubuntu Desktop — Administrador
Origen tráfico normal (Grupo A), Claude Code
192.168.0.100
Kali Linux — Atacante
Origen tráfico anómalo (Grupo B)
192.168.0.110
Ubuntu Sensor — IDS
Suricata 7.0.3 en ens35, motor de decisión
192.168.0.120
Ubuntu Server — Servicio
nginx:80, SSH:22, ipset ppi_blocked/limited
Kali .100
Desktop .20
Sensor .110
Motor IF (sensor)
Server .120
→
→
→
→
Flujo de datos: tráfico → Suricata (eve.json) → Motor IF → decisión → ipset (server)

## Slide 7
Arquitectura del Sistema
Pipeline de 6 fases (F1–F6)
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 7/17
F1
Captura
Suricata eve.json
→
F2
Captura
3 grupos .gz directo
→
F3
Modelado
IsoForest AUC=0.8998
→
F4
Motor
motor_decision .py
→
F5
Control
ipset BLOCK/LIMIT
→
F6
Validación
40 corridas Disp=100%
[F1–F2] Suricata captura flows en eve.json. Captura separada: Grupo A=normal puro (Kali apagada), B=ataques puros (Desktop quieto), C=mixto (motor detenido). Los .gz son la fuente directa para F3 — sin CSVs intermedios.
[F3] Isolation Forest (n=300, contamination=0.05) entrenado solo con flujos normales. fase3_evaluar.py evalúa holdout 20% + Grupo B → ROC → τ1/τ2 → metricas_offline.txt (fuente única).
[F4–F5] motor_decision.py hace tail de eve.json en tiempo real. Por cada flujo: extrae features → score IF → compara τ1/τ2 → envía a enforce.sh → SSH al servidor → ipset add/del.
[F6] f6_corridas.py ejecuta 40 corridas en 4 grupos (Normal, Mixto, Reeval, Final). Mide Disponibilidad, ITL, Lead Time, Latencia.

## Slide 8
Recolección y Procesamiento de Datos
F1–F2: Captura → 14 features por flujo
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 8/17
Escenarios de tráfico
• Grupo A — Normal (desde Desktop .20)
–A1 HTTP normal (curl/wget → :80)
–A2 SSH legítimo (8 min)
–A3 Transferencia scp/wget
–A4 Tráfico sostenido mixto
• Grupo B — Anómalo (desde Kali .100)
–B1 SYN Flood (hping3)
–B2 Port Scan (nmap -sS)
–B3 UDP Flood (hping3 --udp)
–B4 ICMP Flood
–B5 HTTP Abuse (curl bucle)
–B6 Brute Force SSH (hydra)
• Grupo C — Mixto (Desktop + Kali)
–C1/C2/C3 simultáneos
14 Features del modelo
pkts_toserver, pkts_toclient, bytes_toserver, bytes_toclient, duration, pkt_rate, byte_rate, pkt_ratio, byte_ratio, avg_pkt_size, is_tcp, is_udp, is_icmp, dest_port
Fuente: eve.json (Suricata) → campos app_proto, proto, flow, pkts, bytes, ts
Dataset final
67,135
Flujos normales (28 capturas Jun-02, 04, 15)
598,285
Flujos anómalos (13 capturas Jun-02, 04, 15)
80/20
Split entrenamiento/holdout (aleatorio, seed=42)
53,708
Flujos usados en entrenamiento del IF

## Slide 9
Modelo Isolation Forest
F3: Entrenamiento y evaluación — AUC-ROC = 0.8998
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 9/17
0.8998
AUC-ROC
99.54%
Precisión
99.40%
Recall
0.9947
F1-Score
300
n_estim.
Hiperparámetros
Parámetro
Valor
n_estimators
300
contamination
0.05
random_state
42
max_samples
'auto'
sklearn
1.9.0
Separación de scores por clase
Flujos normales
−0.3965 ± 0.0753
Score alto (cerca de 0)
Flujos anómalos
−0.5420 ± 0.0900
Score bajo (cerca de −1)
Δ separación
0.1454
Diferencia media entre clases
El modelo fue re-entrenado el 2026-06-16 con todos los datos disponibles (28+13 archivos) corrigiendo bug de fecha hardcodeada — AUC mejoró de 0.8955 a 0.8998.

## Slide 10
Umbrales de Decisión τ1 / τ2
Derivados de la curva ROC — criterios estadísticos justificados
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 10/17
Umbral
Valor
Criterio
TPR
FPR
Acción
τ1 (PERMIT/LIMIT)
−0.4459
Youden J = TPR−FPR máximo
99.40%
20.47%
score > τ1 → PERMIT
τ2 (LIMIT/BLOCK)
−0.6027
FPR ≤ 2% con TPR máximo
18.27%
1.99%
τ2 < score ≤ τ1 → LIMIT
— (BLOCK)
≤ τ2
Anomalía confirmada
—
—
score ≤ τ2 → BLOCK (DROP)
Lógica del motor por flujo
1. IP en whitelist? → IGNORAR
2. score > −0.4459 (τ1)? → PERMIT
3. score > −0.6027 (τ2)? → LIMIT
hashlimit 100 pkt/s
ipset ppi_limited
4. score ≤ −0.6027 → BLOCK
DROP iptables
ipset ppi_blocked
¿Por qué FPR = 20.47% es aceptable?
Reducir FPR a ≤ 5% requeriría τ1 = −0.5547. Problema: SYN floods obtienen score ≈ −0.49. Con τ1 = −0.555, los SYN floods serían PERMIT (no detectados). El Youden Index (τ1 = −0.4459) preserva la detección de SYN Flood al costo de falsos positivos en tráfico muy anómalo-looking. Mitigación: whitelist de IPs conocidas (Desktop .20, Sensor .110, Server .120).

## Slide 11
Motor de Decisión en Tiempo Real
F4–F5: Latencia P95 = 34.8 ms (<500 ms requerido)
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 11/17
tail eve.json
→
parser features
→
IF score
→
τ1/τ2 decision
→
enforce .sh
→
SSH server
→
ipset BLOCK
~1ms
~5ms
~25ms
~1ms
~1ms
~30ms SSH
~1ms
Detectores Heurísticos (complemento al IF)
• SSH Brute Force
–≥ 5 intentos / 60s → LIMIT
–≥ 15 intentos / 60s → BLOCK
• HTTP Abuse
–≥ 50 req / 30s → LIMIT
–≥ 100 req / 30s → BLOCK
• Ventana deslizante en memoria (deque)
• Opera EN PARALELO con el IF
Métricas de rendimiento
Latencia media
34.5 ms
Latencia P95
34.8 ms
Umbral req.
< 500 ms
Veredicto
CUMPLE
Lead Time detec.
~62 s
Disponibilidad
100%

## Slide 12
Validación F6 — 40 Corridas
Metodología de validación experimental exhaustiva
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 12/17
100%
Disponibilidad
corridas 1-40
0%
ITL Global
sin interrupciones
61.92s
Lead Time
SYN Flood C11
34.8ms
Latencia P95
req. <500ms
0.8998
AUC-ROC
req. ≥0.85
Grupo
Corridas
Descripción
Resultado
Normal
1–10
Solo tráfico legítimo (Desktop → Server)
Disponibilidad = 100%
Mixto
11–20
Tráfico normal + ataque simultáneo (C11=SYN)
Detección en 61.92s
Reeval
21–30
Re-evaluación post-bloqueo de 192.168.0.100
ITL = 0%, Kali bloq.
Final
31–40
Escenario completo sistema en producción
Todas métricas OK
Nota metodológica: corridas 12-40 muestran flows_anom=0 porque 192.168.0.100 permanece en el set in-memory 'bloqueados' tras la detección en corrida 11. Comportamiento CORRECTO — el atacante queda contenido sin reactivarse.
Timeline de detección (corrida 11 — SYN Flood):
t=0s Motor iniciado | t≈60s Suricata cierra flow TCP half-open | t=61.92s IF score=−0.71 ≤ τ2 → BLOCK aplicado vía ipset

## Slide 13
Resultados vs. Requisitos
Todos los criterios de aceptación CUMPLIDOS
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 13/17
Métrica
Requisito
Resultado
Estado
AUC-ROC
≥ 0.85
0.8998
CUMPLE ✓
Precisión
≥ 95%
99.54%
CUMPLE ✓
Recall
≥ 95%
99.40%
CUMPLE ✓
F1-Score
≥ 0.90
0.9947
CUMPLE ✓
Latencia P95 por flujo
< 500 ms
34.8 ms
CUMPLE ✓
Disponibilidad del servicio
≥ 99%
100%
CUMPLE ✓
ITL (Interr. por Tiempo)
= 0%
0%
CUMPLE ✓
Lead Time de detección
< 120 s
61.92 s
CUMPLE ✓
Corridas exitosas F6
40/40
40/40
CUMPLE ✓
TODOS LOS REQUISITOS CUMPLIDOS — El sistema es operacionalmente viable.

## Slide 14
Dashboard de Monitoreo
Flask + SSE — Tiempo real en puerto 8080
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 14/17
Características del dashboard
• Flask + Server-Sent Events (SSE)
• Actualización push sin polling
• Endpoints REST:
–/api/stats → métricas globales
–/api/stream → eventos SSE
–/api/alerts → últimas 100 alertas
–/api/block → bloqueo manual
–/api/unblock → desbloqueo manual
• Sin memory leaks (validado >22h)
• Acceso: http://192.168.0.110:8080
◉ Dashboard PPI — Detección Anomalías
124,892
Flows
3
Alerts
1
Blocked
22h
Uptime
Alertas recientes
[
[
[
Histograma de scores (últimas 5min)

## Slide 15
Módulo Predictor Temporal — XGBoost
Anticipación predictiva integrada al motor IF (proceso paralelo)
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 15/17
Señal predictiva — gap entre estadísticas
• Motor escribe stats cada 500 flows
• Normal: gap ~ 174s (tráfico bajo)
• Ataque: gap ~ 17s (10× más rápido)
• Predictor mide cuánto tarda la próxima stats
• → detecta aceleración ANTES del BLOCK
Modelo seleccionado — XGBoost (AUC=0.58)
• ARIMA: AUC=0.50 (descartado)
• Random Forest: AUC=0.48 (descartado)
• XGBoost: AUC=0.58 ✓ ELEGIDO
• scale_pos_weight compensa desbalance
• P ≥ 0.70 → ALERTA-PREDICTIVA (log + SSE)
Corridas de validación (P4-P10)
Corrida
Tipo
Resultado
P%
P4
Ataque
ALERTA ✓
81.43%
P5
Ataque
ALERTA ✓
83.46%
P7
Normal
Sin alerta ✓
—
P8
Normal
Sin alerta ✓
—
P9-P10
Normal
Sin alerta ✓
—
Métricas del predictor
TPR ataques:
2/2 = 100%
FPR normal:
0/4 = 0%
P media ataque:
82.4%
Servicios:
3 activos

## Slide 16
Conclusiones
Lo que se logró — impacto y contribución
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 16/17
1
Sistema funcional end-to-end
Se implementó y validó un pipeline completo: captura (Suricata) → preproceso → Isolation Forest → motor tiempo real → control inline (ipset). Todas las fases F1-F6 operativas en laboratorio real.
2
Métricas de calidad superiores
AUC-ROC = 0.8998 (req. ≥ 0.85), Precisión = 99.54%, Recall = 99.40%, F1 = 0.9947. El modelo detecta anomalías con alta confianza sobre 14 features de capa de red.
3
Respuesta automática en tiempo real
Latencia P95 = 34.8ms (req. <500ms, mejora de 14×). Lead Time de detección ≈ 62s limitado por el timeout de Suricata para flows TCP half-open.
4
Disponibilidad garantizada
40/40 corridas con Disponibilidad = 100% e ITL = 0%. El mecanismo de whitelist previene auto-bloqueo del sistema.
5
Defensa justificada del umbral FPR=20.47%
Reducir FPR a ≤5% sacrificaría la detección de SYN Flood (score≈−0.49 > τ1=−0.555). El índice de Youden es el umbral metodológicamente correcto en este contexto.

## Slide 17
Trabajo Futuro / Preguntas
Líneas de extensión del sistema
PPI — UPeU 2026 | Rubén Salazar Tocas | 17/17
Trabajo Futuro
• Ensemble IF + AE (AND gate): FPR -49%, F1 +4.8pp
• Re-entrenamiento incremental online
• Extender whitelist dinámica (DHCP/LDAP)
• Soporte multi-sensor (agente distribuido)
• Integración con SIEM (Wazuh / Elastic)
• Notificaciones automáticas (email/Slack)
• Predictor con ventana de series temporales (LSTM)
• Despliegue en contenedor Docker
¿Preguntas?
Rubén Mark Salazar Tocas
makosdfrs@gmail.com
Repositorio:
github.com/marksato13/PRODUCTO-_INGENIERL
Motor en línea:
http://192.168.0.110:8080
(Dashboard en vivo durante la defensa)